Konkrétní zadání

36-065-H Montér suchých podlah

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění suchých podlah zahrnující soubor prací při zhotovování vlastních konstrukcí ze sádrovláknitých desek, z podlahových sádrokartonových panelů, z podlahových prvků doplněných izolací a ze sádrovláknitých desek se stupňovitou drážkou, a to při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP  a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

- Vyjmenujte jednotlivé druhy stavební dokumentace a výkresů, zaměřte se na prováděcí dokumentaci suchých staveb.

- Zjistěte v prováděcích výkresech pozemních staveb (dle ČSN 01 3420) údaje týkající se suchých staveb.

- Vyhledejte v projektové dokumentaci potřebné údaje nutné pro montáž podlahy, např. výšku podsypu pod podlahu, která ovlivní celkovou výšku podlahy.

- Orientace v technologických postupech montáže suchých podlah stanovených výrobci a technickými předpisy

- Vyhledejte v technické dokumentaci výrobce technologický postup pro montáž suché podlahy z podlahových sádrokartonových panelů, popište skladbu podlahy podle detailů.

- Návrh pracovních postupů, volba materiálu, nářadí a pomůcek pro provádění suchých podlah

- Vypracujte návrh pracovního postupu pro montáž suché podlahy z podlahových sádrokartonových panelů, popište jednotlivé pracovní kroky, zvolte vhodné materiály, nářadí a pomůcky, které budete potřebovat pro provádění podlahy, vyjmenujte požadavky na BOZP při montáži podlah.

- Zásady BOZP a PO pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení pro montáž suchých podlah

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní nebo písemná část

- Proveďte výpočet spotřeby všech materiálů potřebných pro realizaci suché podlahy z podlahových sádrokartonových panelů.

- Vyhotovte objednávku.

Realizační část

- Dopravte a uskladněte materiály pro montáž na místě zpracování.

- Na základě prováděcích výkresů suchých staveb upravte rozměry sádrokartonových panelů, zvolte a používejte příslušné ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky, následně odřízněte u panelů, které budou položeny u stěny, drážku.

- Na základě prováděcích výkresů suchých staveb připravte podklad tak, že na beton položíte PE fólii, která zabrání pronikání vlhkosti, na hrubou tesařskou podlahu, např. papírovou vlnitou lepenku, která zabraňuje propadávání podsypu.

- Po obvodu místnosti připevněte dilatační pásek (např. z minerální vlny tloušťky         10 mm).

- Pro plovoucí podlahu proveďte suchý podsyp pod podlahu v tloušťce 20 – 100 mm (např. Liapor 1 – 4mm), povrch vyrovnejte.

- Do drážky další řady panelů naneste lepidlo z kartuše ve dvou pruzích a pomocí montážní pomůcky proveďte spojení panelů, vytlačené lepidlo odstraňte špachtlí.

- Opatřete hotovou podlahu penetračním nátěrem podle navržené nášlapné vrstvy.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- sádrokartonové panely tloušťky 25 mm, šířky 600 mm a délky 2000 mm (mohou být doplněny vrstvou tepelné izolace MF, PS)

- lepidlo do drážky panelů (např. UB Kleber)

- lepidlo pro lepení sádrovláknitých desek

- sádrovláknité desky

- sádrovláknité desky se stupňovitou drážkou

- ocelové sponky

- suchý podsyp pod podlahy

- dilatační pásek, např. z minerální vlny

- PE fólie nebo papírová vlnitá lepenka

- penetrační nátěr

- technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi

- předpisy BOZP, PO a OŽP

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provádění suchých montáží.

- aku vrtačka, úhlová vrtačka

- aku šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem

- elektrický šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem

- sponkovací pistole

- vrtací kladivo

- okružní pila s kotoučem ze slinutých karbidů

- kompresor

- nářadí a nástroje (univerzální odlamovací nůž, nůž na řezání sádrovláknitých desek, nůž na řezání MF, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, struhák, kulatá rašple, brusná mřížka, držák na brusnou mřížku, hoblík na seřezávání hran, pila ocaska, prořezávací pila, sada přiřezávacích kotoučků, vanička na míchání tmelu, špachtle šíře 50 mm a 300 mm, zubová stěrka, štětec plochý šíře 10 mm, váleček plyšový s mřížkou, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, kleště perforovací, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, gumová palice, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, držák na manipulaci s deskami)

- pomůcky a měřidla (šňůra zednická „brnkací“, tužka tesařská, dřevěný skládací metr dl.  2 m, vodováha dl. 2 m)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 540 |
| Praktická zkouška - ústní část | 30 |
| Doprava a skladování materiálů | 90 |
| Upravování rozměrů a tvaru desek a konstrukčních materiálů | 90 |
| Provádění suchých plovoucích podlah | 330 |
| Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže suchých plovoucích podlah | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 12 hod. | 630 |