Konkrétní zadání

36-066-H Montér suchých stěn a stropních podhledů

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění montáže suchých stěn a stropních podhledů systémem suchých staveb, zahrnující soubor činností spočívající ve vyměřování polohy nosných konstrukcí, v dopravě, skladování a výpočtu spotřeby, ve vlastním provedení montáže suchých stěn včetně provedení tepelné izolace, elektroinstalace a osazení zárubně, včetně dokončovacích pracích, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

- Rozlište druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů, z poskytnuté stavební dokumentace a výkresů vyberte stavební dokumentaci a výkresy pozemních staveb (dle ČSN 013420) a prováděcí dokumentaci a výkresy suchých staveb. Vysvětlete rozdíly mezi jednotlivými druhy. Popište jednotlivé prvky výkresů.

- Rozlište druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů.

- Orientujte se v prováděcí dokumentaci suchých staveb.

- Čtěte prováděcí výkresy suchých staveb.

- Orientace v technologických postupech montáže suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

- Popište technologické postupy montáže suchých staveb stanovených výrobci, vyhledejte vhodný technologický postup odpovídající zadání a výběr zdůvodněte.

- Orientujte se v technologických postupech montáže suchých staveb.

- Vyhledejte technologický postup odpovídající zadání, odůvodněte výběr.

- Pracujte s technickou firemní dokumentací, popište technickou firemní dokumentaci a její dílčí části a vysvětlete její využití při montáži.

- Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých stěn a podhledů

- Navrhněte pracovní postup pro zhotovení suché sádrokartonové stěny o rozměrech d = 200 cm, v = 250 cm a stropního podhledu o rozměrech d = 200 cm, š = 150 cm a návrh ústně odůvodněte.

- Navrhněte pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodněte.

- Zvolte materiály, nářadí a pracovní pomůcky.

- Zásady BOZP a PO pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení pro montáž suchých stěn

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Přečtěte na prováděcím výkresu suchých staveb polohu nosných konstrukcí stěn suchých staveb pro následné vyměření.

- Vypočítejte spotřebu materiálu na konstrukci a vyhotovte objednávku podle zadání.

- Popište prováděcí výkres suché stavby a vysvětlete požadované postupy úpravy rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů, zvolte vhodné nářadí a pomůcky pro úpravu desek a konstrukčních materiálů.

- Čtěte výkresy elektroinstalací.

- Zvolte upevňovací prostředky pro upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodněte volbu.

- Přečtěte na výkresu polohu instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn pro následné zhotovení.

- Čtěte na výkresu detaily vzájemného napojování stěn nebo napojení na stavební konstrukci.

- Přečtěte na výkresu detaily opláštění nosníků a sloupů.

- Přečtěte na výkresu detaily konstrukcí stropů a nosných konstrukcí stropních podhledů pro následné zhotovení.

- Čtěte výkresy pro zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů.

Realizační část

- Vyměřte polohu realizované konstrukce vůči navazujícím konstrukcím stěn suchých staveb, upravte prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary,  kompletujte nosnou konstrukci,  napojte nosnou konstrukci na okolní konstrukci.

- Dopravte materiály na místo zpracování a materiály uskladněte.

- Desky a konstrukční materiály upravte podle požadovaných rozměrů.

- Zvolte a používejte ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky na dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením.

- Proveďte dokončovací úpravy opláštění, bandážujte spoje, ručně tmelte spoje a šrouby, upravte plochu desek celoplošným tmelením, proveďte broušení tmelené plochy, upravte povrch penetrováním.

- Zvolte a používejte ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce.

- Zvolte a používejte ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami,

- Pro opláštění stěn upravte rozměry a tvar desek, upevněte desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě, upevněte desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách, upravte stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami.

- Připravte lepidlo na desky, nalepte desky na masivní stavební konstrukci.

- Zvolte a používejte ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály pro instalaci tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb.

- Upravte rozměry a tvary izolačních materiálů, instalujte izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů, připravte odpad z izolačních materiálů k ekologické likvidaci.

- Zvolte a používejte ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro přípravu elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

- Rozměřte a zhotovte otvory pro osazení elektroinstalačních zařízení.

- Zhotovte instalační stěnu podle konkrétního zadání, zvolte upevňovací prostředky a upevněte předmět (elektrická krabice) do konstrukce stěny.

- Upevněte zadané předměty na konstrukci stěny nebo stropního podhledu.

- Napojte vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže a napojte stěnu na stavební konstrukci.

- Vyměřte polohu zárubně podle prováděcího výkresu.

- Upravte nosnou konstrukci stěny pro osazení zárubně, osaďte a kontrolujte polohu zárubně, proveďte výměnu nad zárubní, proveďte opláštění jedné strany stěny.

- Při opláštění sloupu obložte dřevěnou konstrukci jednovrstvým obkladem.

- Obložte ocelovou konstrukci přímým připevněním, obložte ocelovou konstrukci připevněním na profily.

- Zvolte a používejte ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů.

- Rozměřte polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci, rozměřte polohu kotevních míst, osové vzdálenosti, upravte rozměry prvků nosné konstrukce, upevněte a vyrovnejte hlavní profily nosné konstrukce, kontrolujte polohu nosné konstrukce, upevněte táhla systémového závěsu, upevněte druhou osnovu nosných profilů.

- Rozměřte polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci pro zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů.

- Rozměřte polohu kotevních míst, osové vzdálenosti, upravte rozměry prvků nosné konstrukce, upevněte a vyrovnejte hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu, kontrolujte polohu nosné konstrukce, upevněte táhla systémového závěsu podhledu, upevněte druhou osnovu nosných profilů podhledu, upravte rozměry a tvary desek, upevněte desky na nosnou konstrukci.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

Materiál určený pro provádění konstrukcí v systému suchých staveb. Rozměry suché sádrokartonové stěny o rozměrech d = 200 cm, v = 250 cm a stropního podhledu

o rozměrech d = 200 cm, š = 150 cm.

- Sádrokartonové desky impregnované a protipožární, tloušťky 15 mm.

- Ocelové pozinkované profily UW a CW 75 a profily UD a CD.

- Závěsná technika (přímé závěsy, rychlozávěsy, krokvové závěsy).

- Tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 160 mm (120 + 40 mm).

- Parotěsná zábrana.

- Šrouby, hmoždinky.

- Osazovací pojivo (lepidlo na desky).

- Kovová zárubeň.

- Dokumentace související s hodnocenými činnostmi.

- Předpisy BOZP, PO a OŽP.

- Materiál dle zadání úkolu (impregnační prostředky, chemické čističe, těsnící pásky a folie, kotevní pásky a tmely, kovové rámové hmoždinky, plastové rámové hmoždinky, kotvičky, chemické kotvy, nosné podložky, pomocné klíny a vymezovací podložky, páskové kotvy a nerezové upevňovací prostředky, akrylátové tmely, silikon, fóliové pásky, těsnící lišty, omítkové směsi, štuk, lepidlo, spárovací hmoty, tmely, penetrace).

- Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy, informační materiály, stavební výkresy, tiskopis objednávky.

- Předpisy BOZP, PO a OŽP.

Vybavení pracoviště

K realizaci zkoušky je potřeba vhodné pracoviště, stavba, vybavené potřebnými materiály, nářadím, strojním zařízením a pracovními pomůckami pro provádění suchých montáží a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP tak, aby bylo možné provádět všechny činnosti podle hodnotícího standardu.

- Elektrické ruční míchadlo na přípravu stavebních hmot.

- Aplikátor na montážní pěnu.

- Aku vrtačka, úhlová vrtačka.

- Aku šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem.

- Elektrický šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem.

- Sponkovací pistole.

- Vrtací kladivo.

- Okružní pila s kotoučem ze slinutých karbidů.

- Kompresor.

- Nářadí a nástroje (univerzální odlamovací nůž, nůž na řezání sádrovláknitých desek, nůž na řezání MF, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, struhák, kulatá rašple, brusná mřížka, držák na brusnou mřížku, hoblík na seřezávání hran, pila ocaska, prořezávací pila, sada přiřezávacích kotoučků, vanička na míchání tmelu, špachtle šíře 50 mm a 300 mm, zubová stěrka, štětec plochý šíře 10 mm, váleček plyšový s mřížkou, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, kleště perforovací, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, gumová palice, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov).

- Měřidla (dřevěný skládací metr 2m, magnetická vodováha dl. 2m, hadicová vodováha, laserová vodováha se stativem).

- Pomůcky (držák na manipulaci s deskami, šňůra zednická značkovací, tužka tesařská),

- Zdroj elektrické energie 230 V.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 840 |
| Praktická zkouška – ústní část | 60 |
| Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb, doprava a skladování materiálů | 90 |
| Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb, upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů, opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami, dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením | 240 |
| Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb, příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech | 90 |
| Napojování stěn, osazování zárubní, opláštění nosníků a sloupů | 120 |
| Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů, opláštění stropních podhledů | 120 |
| Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů | 120 |
| Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže suchých plovoucích podlah | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 12 - 16 hod. | 930 min. |