Konkrétní zadání

37-030-M Logistik skladových operací

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná)

- Napište, co znamenají pojmy tara, netto, brutto. Pro palety, kontejnery a výměnné nástavby uveďte jejich konkrétní příklad.

- Napište, jaké znáte druhy kontejnerů a jejich využití. Uveďte, co znamená označení kontejneru BDAU 002347, vypočítejte kontrolní číslo.

- Vysvětlete rozdíl mezi VZV, retrakem a regálovým zakladačem v jejich parametrech a použití. Uveďte výhody a nevýhody.

- Napište, jaké znáte druhy jeřábů, kde a k čemu se nejčastěji používají. Nakreslete jejich schéma a pracovní pole.

- Vypište zpětné toky od konečných zákazníků a firem. Charakterizujte zpětnou logistiku a její problémy ze strany zákazníků a ze strany firem.

- Vysvětlete a na příkladu popište sledování průběhu velikosti zásob a jejich řízení ve vazbě na výrobu.

Praktická zkouška

- Řešte tři navzájem propojené  případové studie:

Je třeba umístit zboží uložené na 10-ti EURo paletách do skladu v blízkosti města

Plzně po dobu 14-ti dnů. Zboží je křehké povahy (skleničky), balené v kartonových

krabicích o rozměrech 200 x 300 x 120mm (d x š x v), hmotnost krabice se zbožím je

500g.

1.  Pomocí internetových stránek nalezněte vhodnou skladovou lokalitu do vzdálenosti 20 km od středu města. Zjistěte skladové podmínky, vybavenost skladu a možnosti nakládky a vykládky (rampy).

Narýsujte půdorys vybraného skladu dle uvedených údajů, vyznačte v něm všechny základní plochy a popište jejich funkce. Charakterizujte sklad podle jeho organizace práce.

Vypočítejte skladové náklady na uskladnění daného zboží po dobu 14 dní dle

podmínek daných konkrétním skladovatelem. Palety s křehkým zbožím nelze

stohovat. Sepište skladovací smlouvu.

2.    Nakreslete ložný plán umístění kartonových krabic na paletu. Nosnost palety je   1000 kg, paletová jednotka je ložena max. do výšky 1,3 m.

Vypočítejte využití paletové jednotky z hlediska ložné plochy a nosnosti.  Navrhněte způsob fixace zboží na paletě. Popište optimální způsob vykládky palet se zbožím z dopravního prostředku a jeho naskladnění pomocí nejvhodnějších druhů manipulačního zařízení. Vyplňte patřičné dokumenty. Určete nejvhodnější způsob uložení daného zboží do regálů, popište druhy regálů. Navrhněte způsoby identifikace paletové jednotky. Popište, jak vypadají, co obsahují a jejich výhody.

3.   Navrhněte optimální způsob vyskladnění zboží a vyplňte patřičné dokumenty.

Popište způsob nakládky zboží do dopravního prostředku, nakreslete ložný plán umístění palet do dopravního prostředku. Vypočítejte využití dopravního prostředku z hlediska ložné plochy, objemu a nosnosti. Vnitřní rozměry dopravního prostředku jsou 2,5 x 6,20 x 2,20 m (d x š x v), nosnost 7,5 tuny.  Navrhněte vhodné fixační prostředky.

Teoretická zkouška (ústní)

- Podejte ústní vysvětlení řešení případových studií.

- Uveďte, jaké znáte internetové stránky vhodné pro práci logistiků a dopravců.

- Jaké znáte druhy optimalizačních metod při řešení dopravní a skladové problematiky.

Popište jejich výhody a nevýhody.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Kancelářský papír A4

- Psací potřeby

- Tiskopisy používané k dokumentaci ve skladovém hospodářství

- Vzor skladové smlouvy

Vybavení pracoviště

- Prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory

- PC s přístupem na internet, software umožňující řešit komplexně problematiku logistiky, spedice, dopravy, skladování, CRM a ekonomiky

- Případové studie v tištěné nebo elektronické podobě

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška (písemná) | 60 |
| Praktická zkouška (řešení 3 případových studií) | 240 |
| Teoretická zkouška (ústní) | 60 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 6 - 9 hod. | 360 min. |

Příloha č. 1.

Příloha č. 2

Příloha č. 3