Konkrétní zadání

39-001-H Malíř

Zadání pro účastníky ověřování

Bytový dům – obývací pokoj:

Proveďte návrh barevného řešení výmalby obývacího pokoje v kombinaci 2 doplňkových barevných odstínů dané velikosti (velikost místnosti 5 x 5 m, výška stropu 2,70 m), orientace místnosti na jih, prostor je dostatečně osvětlen přímým osvětlením oknem s balkónovými dveřmi, je vybaven dominantní sedací soupravou v červené barvě – odstín RAL č……, ostatní nábytek v barvě černé. Barevné řešení může být provedeno na jedné ploše i dekorativní štětcovou technikou nebo technikou batikování. Při realizaci zkoušky pracujte s výkresem z přílohy č.1.

1. Písemná část:

- navrhněte barevné řešení výmalby zadaného prostoru.

- vypracujte test teoretických znalostí (viz. Příloha č.2)

- pro vypočtené množství (plochu) nátěrů, dle zadání (využijte přílohu č.3), vypočtěte spotřebu materiálu (jako podklad můžete použít technickou firemní dokumentaci nátěrových hmot)

- pomocí vypočtených údajů (plocha a spotřeba nátěru), sestavte položkový rozpočet malířských prací zadané místnosti (do ceny zahrňte veškeré náklady, pro výpočet použijte zapůjčené ceníky prací a materiálů)

2. Ústní část:

- popište zvolený technologický postup dle zadání

- zdůvodněte navržený pracovní postup pro stanovený úkol – obnovy starých maleb v interiéru a vysvětlete jednotlivé části

- popište stanovený způsob přípravy podkladu dle praktického zadání

- vysvětlete účel a význam tmelení a broušení ploch

- popište přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků

- uveďte teoretická hlediska barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast).

- Popište způsoby nakládání s odpady při malířských, pracích, označování výrobků z hlediska nebezpečných látek a vliv profesních činností na životní prostředí

3. Praktická část:

3a. - Vymalujte reálnou místnost v min. rozsahu plochy …. m2  (v souladu s daným časovým limitem), splňte následující dílčí úkoly:

- identifikujte podklad a zjistěte případné vady

- zjištění rozsahu výmalby a stanovení množství potřebného materiálu

- proveďte zabezpečení prostoru z hlediska ochrany ploch bez povrchových úprav (zakrytí oken, dveří, podlah, konstrukcí a ostatních ploch)

- proveďte zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP

- upravte podklad (včetně škrábání, penetraci, sádrování, stěrkování podkladu, broušení podkladu, izolační nátěr …)

- připravte podklad (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.)

- připravte nátěrové hmoty, proveďte úpravu konzistence a barevného odstínu

- realizujete vlastní výmalbu stropu a stěn v barevném rozlišení ploch, s linkováním v úrovni barevných přechodů

3b. - Předveďte dekorativní malířské techniky na zkušební ploše v min. rozsahu plochy 
….  m2  (v souladu s daným časovým limitem), využijte následující techniky:

- plastická nebo plochá linkrusta / olejový nátěr / na ploše 4 m2, obsahující úpravu podkladu odstraněním původní povrchové úpravy, napouštěním, potahování a tmelení, ukončení linkou v úrovni +150 cm, úpravu u soklu v úrovni 10 cm nad podlahou, úpravu u vypínače a zásuvky, úpravu ukončení u dveřní zárubně

- dekorativní techniky - jednobarevného šablonování na ploše ….  m2, ve stanovené výškové úrovni, obsahující rozměření umístění šablony na dané ploše, s návazností min. 5 šablonových obrazců v řadě

- k danému zadání dominantní barevné plochy v daném prostoru ( určeného účelem místnosti a světelnými podmínkami) formou stanoveného odstínu RAL ( stanoví se 4 odstíny, a to formou konkrétního zadání tj. varianta č. 1) ve vzorníku barev : č. RAL ….., č. RAL ….., č. RAL ….., č. RAL …..,   proveďte návrh barevného řešení výmalby v kombinaci 2 - 3 doplňkových barevných odstínů, provedených reálnou výmalbou vzorku barevného řešení na zkušební ploše v rozsahu ….  m2

3c. -  Proveďte nanášení nátěrové hmoty na zkušební ploše v min. rozsahu plochy  ….  m2 
(v souladu s daným časovým limitem), zahrnující následující:

- proveďte nanesení nátěrové hmoty na zadaný povrch v rozsahu 1 m2 (každým způsobem 1 m2) štětkou, štětcem, válečkem a stříkáním.

- proveďte kontrol kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty

- natřete fasádu dle zadání, v rozsahu minimálně 4 m2 (plocha musí zahrnovat okno, které se nezapočítává do požadovaného rozsahu).

- předveďte přípravu a ošetření štětce a štětky před a po provedení nátěrů

3d. -  Předveďte upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy jako součást  provádění malířských a tapetářských prací na zkušební ploše v min. rozsahu plochy  ….  m2  (v souladu s daným časovým limitem), včetně následujících dílčích úkolů:

- upevněte lišty a dekorativní prvky po provedení malířských prací dle zadání

- proveďte finální úpravy

- po ukončení práce  proveďte kontrolu provedené práce

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

• materiální a technické předpoklady:

- Pracoviště vybavené potřebnými malířskými materiály, nářadím, zařízeními a pracovními pomůckami pro provádění malířských prací a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům

- Měřidla( skládací nebo svinovací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, 
vodováha 1 a 2 m)

- Nářadí a zařízení (štětka malířská hranatá (kulatá), štětec zárohák č. 2, 5 a 4, škrabky škrabací, tmelící (sádrovací), nerezové, hladítko nerezové, mřížka plastová, váleček s držákem pro interiérové nátěrové hmoty, váleček s držákem pro fasádní nátěrové

hmoty, hrubé brusné plátno, nádobka na rozdělání sádrové nebo stěrkové hmoty, štětec plochý č. 2, 5 a 4, elektrické míchadlo pro míchání hmot, váleček strukturovací)

- Pomůcky (dvojitý žebřík malířský (4 st., 6 st.), páska krepová (19,25 mm), folie zakrývací, šňůra vytyčovací („brnkačka“), tužka obyčejná, prodlužovací nástavce k dvojitému žebříku vč. fixovacích šroubů, kleště, prodlužovací teleskopický nástavec)

- Materiál (viz příloha č.3)

- Zdroj elektrické energie

- Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

- Pomocný personál

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná část | 120 min. |
| Ústní část | 60 min. |
| Praktická část | 480 min. |
| Doba trvání zkoušky podle standardu 10-14 hod. | 720 minut |