# Konkrétní zadání

39-003-H Tapetář

Zadání pro účastníky ověřování

Návrh a provedení tapetářských prací – plocha 12 m2

(včetně výpočtu spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu)

Písemně:

- popište zásady barevného řešení s ohledem na konkrétní tapetovanou místnost,

- proveďte návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů,

- popište zásady měření a výpočtu ploch, spotřebu materiálu s ohledem na zvolený druh tapety,

- sestavte celkový položkový rozpočet s ohledem na výše uvedené zadání a stanovte výslednou cenu,

- popište nářadí, pracovní pomůcky k provádění tapetářských prací,

Prakticky:

- BOZP:

  - popište způsoby a metody zabezpečení pracoviště z hlediska  BOZP při práci,

  - uveďte hygienické předpisy a zásady první pomoci,

  - popište způsoby a metody nakládání s odpady při provádění tapetářských prací,

  - popište zásady nakládání s odpady s ohledem na životní prostředí, vysvětlete termín nebezpečná látka,

  - předveďte a popište použití osobních ochranných pracovních pomůcek,

# popište druhy technické dokumentace a jejich význam,

# popište možné vhodné technologické postupy aplikace zadaných druhů tapet,

- proveďte posouzení kvality používaných materiálů pro aplikaci tapet,

- proveďte posouzení stávajícího podkladu a zvolte vhodný technologický postup přípravy podkladu,

- zvolte vhodné pracovní pomůcky k navrženému technologickému postupu a volbu

- zdůvodněte,

- proveďte přípravu, používání, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení a pracovních pomůcek,

- proveďte přípravu stávajícího podkladu na základě zvoleného technologického postupu samotné aplikace dle zadání,

# proveďte lepení papírových tapet na stěnu, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt,

  - navrhněte druh papírové tapety s ohledem na piktogramy, pomocné materiály (dokončovací lišty apod.) a volbu zdůvodněte,

  - proveďte přípravu tapet a lepidel, zdůvodněte vhodnost volby lepidla,

- tapetování vstupních prostorů novostavby rodinného domu papírovou tapetou, tapeta bude ukončena polystyrénovou lištou - tapetovaná plocha je o rozměru minimálně 5 m2,

- zhotovte tapety stříkané,

- navrhněte vhodný druh materiálu pro stříkanou tapetu a volbu zdůvodněte,

- proveďte stříkanou tapetu na zvolené ploše o rozměru minimálně 5 m2,

- proveďte kontrolu provedené práce,

- proveďte řádné očištění veškerého nářadí,

- ukliďte pracoviště, pomůcky, materiál a odpady v souladu s BOZP, PO a hygienickými normami.

Poznámka:

obvykle se toto konkrétní zadání realizuje přímo na vybrané stavbě, nutnou podmínkou je připravená vhodná stěna.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Nástroje, nářadí a prostory

# Podklady

  - výkresová dokumentace (předepsané normy, technologické návody výrobců pro aplikaci jednotlivých druhů tapet, technické listy pro jednotlivé druhy tapet)

  - papírová tapeta - jedna role

  - stříkaná tapeta 1o kg

  - lepidlo na tapety cca 180 g

  - polystyrénové lišty cca 4 bm

  - lepidlo na lišty cca 60 g

# Nářadí a pomůcky

  - tapetářská štětka

  - tapetovací přítlačné válečky

  - tapetovací kartáč

  - kovové tapetovací pravítko

  - ořezávačka na tapety

  - napařovačka na odstranění tapet

  - nůžky, řezáček, pilka

  - nádoby na přípravu lepidel

  - pokosnice

  - stříkací pistole elektrická / kompresor

  - dvojitý žebřík

  - pracovní obuv

  - pracovní oděv

  - dřevěný metr skládací 2 m

  - svinovací metr

  - svinovací pásmo 20 m

  - vodováha 2 m

  - psací potřeby

  - kalkulačka

- Prostory Pracoviště vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro provádění tapetářských prací a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemně |
| Orientace v materiálech pro tapetářské práce. Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky. | 30 ´ |
| Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací. | 60 ´ |
| Posuzování stavu podkladu před prováděním tapetářských prací, stanovení způsobu přípravy podkladu. | 30 ´ |
| Zhotovení návrhu barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů. | 90 ´ |
| Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu. | 30 ´ |
| Slovně |
| Orientace v technické dokumentaci a v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací. | 90 ´ |
| Výběr nástrojů a volba postupu. | 30 ´ |
| BOZP | 10 ´ |
| Prakticky |
| Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. | 40 ´ |
| Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací. | 60 |
| Lepení papírových tapet a tapet s papírovou podložkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt. | 120 |
| Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt. | 90 |
| Zhotovování tapet stříkaných a válečkovaných. | 90 |
| Kontrola provedené práce. | 30 ´ |
| Nakládání s odpady. | 20 ´ |
| Údržba a uložení nástrojů, úklid pracoviště. | 30 ´ |
| Celkem hodin: | 840 minut |
| Doba trvání zkoušky: podle hodnotícího standardu 10 - 14 hodin |  |